## Slide 1: O ρόλος του Εργαστηρίου Τροφίμων στην διερεύνηση των τροφιμογενών επιδημιών
ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ Κ.Ε.Δ.Υ.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

## Slide 2: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
Οι τροφιμογενείς επιδημίες μπορεί να
οφείλονται σε μικροβιολογικό ή χημικό
παράγοντα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των τροφιμογενών
επιδημιών μικροβιολογικό παράγοντα
(90%).
Η διερεύνηση επομένως προϋποθέτει την
παρουσία μικροβιολογικού εργαστηρίου.

## Slide 3: (1) Ο ρόλος του εργαστηρίου τροφίμων στην διερεύνηση των τροφιμογενών επιδημιών είναι να:
Συμμετέχει στην ομάδα διερεύνησης κατευθύνοντας προς
το τρόφιμο που πρέπει να δoθεί έμφαση μικροβιολογικά
χαρακτηριστικά παθογόνου αιτίου.
Επικοινωνεί με άλλους συναφείς χώρους ανταλλαγή
πληροφοριών συντονισμός απαραίτητων ενεργειών.

## Slide 4: (2) Ο ρόλος του εργαστηρίου τροφίμου στην διερεύνηση των τροφιμογενών επιδημιών είναι να:
Δίνει οδηγίες για την συλλογή, συντήρηση και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο
- σήμανση δειγμάτων που αφορούν την επιδημία
- χειρισμός ως εάν πρόκειται για μολυσματικό
υλικό
Συντονίζει τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις που απαιτούνται
- επικοινωνεί με άλλους συναφείς χώρους
- συνεργασία εργαστηρίου (π.χ. κλινικό)
- συνεννόηση με διοίκηση και άλλα τμήματα του εργαστηρίου

## Slide 5: (3) Ο ρόλος του εργαστηρίου τροφίμου στην διερεύνηση των τροφιμογενών επιδημιών είναι να:
Διενεργεί τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις του
τροφίμου
Δίνει οδηγίες για περαιτέρω δειγματοληψία εντοπισμός
κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα στο τρόφιμο
Σχεδιάζει και διενεργεί τον περαιτέρω προσδιορισμό του
παθογόνου παράγοντα στο επίπεδο που χρειάζεται ούτως
ώστε να συνδεθούν οριστικά τα ανθρώπινα περιστατικά
μεταξύ τους, αλλά και με το εμπλεκόμενο τρόφιμο.

## Slide 6
Ανακοινώνει τα αποτελέσματα ερμηνεία
Υποστηρίζει τις επιδημιολογικές και
περιβαλλοντολογικές διερευνήσεις
- ανίχνευση του παθογόνου παράγοντα
- πώς έλαβε χώρα η επιδημία
(4) Ο ρόλος του εργαστηρίου τροφίμου στην διερεύνηση των τροφιμογενών επιδημιών είναι να:

## Slide 7: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Διερευνώνται δείγματα κλινικά, περιβαλλοντολογικά και τροφίμων
Η διάγνωση των περισσοτέρων μολυσματικών ασθενειών επιβεβαιώνεται μόνο εάν ο αιτιολογικός παράγοντας απομονωθεί και ταυτοποιηθεί από ασθενείς.
Δείγματα κοπράνων πιο σύνηθες για δειγματοληψία (ούρα, αίμα, έμετο κ.ά.)
Κλινικά δείγματα λαμβάνονται άμεση απομόνωση-ταυτοποίηση

## Slide 8: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Σε μεγάλες επιδημίες 10-20 νοσούντα άτομα
(15-20%)
Σε μικρότερη επιδημία περισσότερα περιστατικά είναι εφικτό.
Δείγματα από άτομα που έχουν δώσει συνέντευξη
σύνδεση μεταξύ εργαστηριακής και επιδημιολογικής διερεύνησης.

## Slide 9: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Έγκαιρη δειγματοληψία περιβαλλοντολογικών δειγμάτων και τροφίμων
Σκοπός της συλλογής
- ανίχνευση των πηγών της μόλυνσης
- αξιολόγηση της έκτασης
Δείγματα λαμβάνονται από:
- επιφάνεια εργασίας
- επιφάνειες εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με
τρόφιμα
- περιέκτες, ψυγεία, πόμολα κ.τ.λ.
Περιβαλλοντολογικά δείγματα μπορεί μερικές φορές να συμπεριλαμβάνουν και κλινικά δείγματα
- χειριστές τροφίμων
- νερό

## Slide 10: (1) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συστατικά
Υπολείμματα
Τρόφιμα από το menu
Τρόφιμα συνδεόμενα με το παθογόνο
Τρόφιμα που επιτρέπουν την επιβίωση και ανάπτυξη μικροοργανισμών

## Slide 11: (2) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συσκευασμένα τρόφιμα κλειστές συσκευασίες
Λήψη δειγμάτων από είδη παρασκευασμένα με τον
ίδιο τρόπο
Δείγματα από ωμό είδος
Έλεγχος αποθηκευτικών χώρων
Δείγματα από κάδο απορριμμάτων

## Slide 12: (3) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το δείγμα πρέπει να είναι:
- αντιπροσωπευτικό της παρτίδας του προϊόντος
- προστασία από επιμολύνσεις (αέρα, περιέκτες
μεταφοράς, ανάρμοστους χειρισμούς)
- συλλογή σε ξεχωριστές συσκευασίες
Ο περιέκτης μεταφοράς δειγμάτων δεν πρέπει να
πληρείται άνω των ¾
Η καταγραφή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της
συλλογής και παραλαβής είναι χρήσιμη.

## Slide 13: (4) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο τρόπος μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο
ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση στον αριθμό
των μικροοργανισμών
Συστήνονται οι ακόλουθες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά
- Μη ευαίσθητα προϊόντα: θερμοκρασία
περιβάλλοντος (κάτω από 40ο C)
- Παγωμένα ή βαθιάς κατάψυξης προϊόντα: κάτω
από -15ο C κατά προτίμηση κάτω από -18ο C
- Άλλα προϊόντα ευαίσθητα στην θερμοκρασία
περιβάλλοντος: 1οC σε 8οC
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## Slide 14
Μικροβιολογικές αναλύσεις
- κλινικές πληροφορίες
- στοιχεία επιδημιολογικής διερεύνησης
- τύπο τροφίμου

## Slide 15: Μικροβιολογικοί παράγοντες που προκαλούν τροφιμογενείς λοιμώξεις
Μικροοργανισμός | Πιθανά τρόφιμα
Bacillus cereus | Δημητριακά, ρύζι, αραβόσιτος, ζυμαρικά, κρέας, ψάρι, γάλα, λαχανικά, κρέμα
Campylobacter jejuni | Νωπό κρέας, πουλερικά, νωπό γάλα, άγρια πτηνά
Clostridium botulinum | Κρέας, ψάρια, λαχανικά, τροφές που δεν έχουν επαρκώς χαμηλή οξύτητα, σπιτικά κονσερβοποιημένα προϊόντα, τρόφιμα συσκευασμένα σε κενό, κατεστραμμένες κονσέρβες, μέλι
Clostridium perfingens | Μαγειρεμένο κρέας και πουλερικά, πιάτα με σάλτσες από ζωμό /σως, καρυκεύματα, τροφές που έχουν αφεθεί να κρυώσουν αργά
E. coli O157:H7 | Βοδινό (ιδίως κιμάς βοδινού), κρεατοσκευάσματα (χάμπουργκερ,σαλάμι), μη παστεριωμένο γάλα, μαρούλι, απαστερίωτοι χυμοί,
Listeria | Νωπό γάλα και προϊόντα από νωπό γάλα όπως μαλακά τυριά (μπρί, καμαμπέρ), τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση, αλλαντικά, ωμά λαχανικά, σαλάτες, ιχθυηρά, καπνιστά ψάρια, παγωτά, σάλτσες και dips
Salmonella | Κρέας και κρεατοσκευάσματα, πουλερικά, αβγά , νωπό γάλα και γαλακτοκομικά, ψάρια , ντρέσινγκς σαλάτας, σάλτσες, κακάο, ζελατίνη, γλυκά , παιδικές τροφές
Shigella | Γάλα, αβγά και προϊόντα αβγών, νερό, λαχανικά, φρούτα, σαλάτες, ιχθυηρά
Staphylococcus aureus | Κρέας, κρεατοσκευάσματα, αυγά, γλυκά, ρύζι, πουλερικά ζυμαρικά, ψάρια, πατάτες, πίτες, , γαλακτοκομικά, σαλάτες, μη παστεριωμένο γάλα, τυριά, σάντουιτς
Vibrio parahaemolyticus | Ψάρια και ιχθυηρά (μύδια, στρείδια, αστακοί, γαρίδες) και τρόφιμα μολυσμένα από θαλασσινά νερά μολυσμένα με λύματα.
Υersinia enterocolitica | Γάλα και γαλακτοκομικά, αβγά, νωπό κρέας (ιδίως ωμό χοιρινό), λαχανικά, πουλερικά

## Slide 16: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Προεμπλουτισμός στόχευση ενίσχυση του αριθμού των μικροοργανισμών ώστε να φτάσουν σε ανιχνεύσιμα επίπεδα.
Εκλεκτικός εμπλουτισμός για να ενισχυθεί παραπέρα ο αριθμός των μικροοργανισμών στόχων, ενώ ταυτόχρονα να επιτευχθεί μείωση της συγκέντρωσης άλλων.
Εκλεκτική απομόνωση
Καθαροποίηση
Επιβεβαιωτικές

## Slide 17
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ
Τρόφιμα έτοιμα Προς κατανάλωση, προϊόντα κρέατος έτοιμα προς κατανάλωση, Παρασκευάσματα κρέατος, Γάλα, Τυρί, Γιαούρτι, Κρέμα, Παγωτό, Σπόροι με φύτρο, Κομμένα φρούτα και λαχανικά, Μη παστεριωμένοι χυμοί φρούτων και λαχανικών, Προϊόντα αυγών | Ανίχνευση L. monocytogenes | Προεμπλουτισμού | EN/ISO 11290-1:1997/Amd 1:2004 | ΝΑΙ
 | Απαρίθμηση L. monocytogenes | Προεμπλουτισμού | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-2:1999/AMD 1:2004 | ΝΑΙ
 | Ανίχνευση Salmonella spp | Προεμπλουτισμού | EN/ISO 6579:2003/TC:2004 | ΝΑΙ
 | Καταμέτρηση E. coli β-glucoronidase | Ενσωμάτωσης | ISO 16649-2 | ΝΑΙ
 | Ανίχνευση Ε. coli O157:H7 | Προεμπλουτισμού | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16654:2001 | ΝΑΙ
 | Ε. coli O104 | Ενσωμάτωσης |  | ΟΧΙ
 | Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες | Ανοσοενζυμική | (Vidas) | ΟΧΙ
 | Καταμέτρηση σταφυλοκόκκων θετικών στην κοαγκουαλάση (S.aureus κτλ.) | Επίστρωσης | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6888-1:1999/AMD1:2004 | ΝΑΙ
 | Καταμέτρηση B. cereus | Επίστρωσης | ISO 7932 | ΟΧΙ
 | Οριζόντια μέθοδος για την απαρίθμηση των μικροοργανισμών – Τεχνική μέτρησης αποικιών στους 30OC | Ενσωμάτωσης | ISO 4833 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση και απαρίθμηση εντεροβακτηριακών | Ενσωμάτωσης | ISO 21528-2 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση Vibrio spp. & V. cholera | Προεμπλουτισμού | ISO 21872 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση και απαρίθμηση αναερόβιων (Cl. perfringens) | Ενσωμάτωσης | ISO 7937 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση και απαρίθμηση ζυμών και μυκήτων | Ενσωμάτωσης | ISO 21527-1,2 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση και απαρίθμηση οξυγαλακτικών βακτηρίων | Ενσωμάτωσης | ISO 15214:1998 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση και απαρίθμηση Campylobacter spp | Προεμπλουτισμού | ISO 10272-1 | ΟΧΙ
 | Ανίχνευση Enterobacter sakazakii | Προεμπλουτισμού | ISO 22964 | ΟΧΙ

## Slide 18: Τυποποίηση
Τυποποίηση μικροβίων από ασθενείς – διάφορες πηγές
Μέθοδοι:
  α) Κλασικές (φαινοτυπικές)
  β) Μοριακές

## Slide 19: Φαινοτυπικές μέθοδοι
Οροτυπία
Φαινότυπος αντοχής στα αντιβιοτικά
Λυσιτυπία
Βιοτυπία

## Slide 20: Γονοτυπικές μέθοδοι
Ηλεκτροφόρηση σε Παλλόμενο
Ηλεκτρικό Πεδίο (Pulsed Field Gel
Electrophoresis – PFGE)
PCR – Αλυσιδωτή Αντίδραση
Πολυμεράσης
Ριβοτυπία
Ανάλυση πλασμιδιακού
περιεχομένου
Μέθοδοι που βασίζονται στον
προσδιορισμό της αλληλουχίας του
γενετικού υλικού.
SLST (Single Locus Sequence
Typing)
MLST (Multi Locus Sequence
Typing)
Ηλεκτρονική βάσεις δεδομένων
προσβάσιμες στην διεθνή
επιστημονική κοινότητα
Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση
των προβλημάτων δημόσιας υγείας
που προκαλούν οι μεγάλες
μετακινήσεις ατόμων, ζώων και
αγαθών υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή δεδομένων σε διεθνές επίπεδο.

## Slide 21: ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΔΥ
Ιούνιος 2011 – Επιδημία από εντεροαιμορραγικό
E. coli O104:H4
Ιούλιος 2011 - Κρούσματα Ε. coli O157 σε κατεψυγμένα
προϊόντα κρέατος (κιμάς, σουτζουκάκια από βοδινό
κρέας).
Ιούλιος 2012 – Κρούσματα Serratia spp σε νεογνά –
μικροβιολογικός έλεγχος δειγμάτων προερχόμενα από το
τμήμα διατροφής του Νοσοκομείου.

## Slide 22: (1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ E. coli O 104:Η4
Μάιος 2011 επιδημία από εντεροαιμορραγικό
E. coli O 104:Η4
Το Κ.Ε.Δ.Υ. προέβη σε μικροβιολογικό έλεγχο προϊόντων φυτικής προέλευσης Ελληνικής παραγωγής
11 Νομοί – 7 Διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδος
Εξετάσθηκαν συνολικά 319 δείγματα λαχανικών (αγγούρια, ντομάτες, πιπεριές, κ.ά.)
Χρονική περίοδος από 6-6-2011 έως 24-11-2011

## Slide 23
Chart: ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
| Ηράκλειο | Δράμα | Ημαθία | Μεσσηνία | ΕΦΕΤ Αθήνας | Ηλείας | Κορίνθου | Θεσ/νίκης | Αν.Αττικής | Λασίθι | Πέλλα | Πρέβεζα
 | 122 | 48 | 34 | 20 | 20 | 19 | 19 | 13 | 11 | 6 | 4 | 3

## Slide 24
Chart: ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ %
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.18
ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 0.13
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0.11
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.08
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0.07
ΛΑΧΑΝΑ | 0.066
ΣΠΟΡΟΙ | 0.063
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 0.053
ΜΑΡΟΥΛΙΑ | 0.053
ΚΑΡΟΤΑ | 0.04
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ | 0.032
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ | 0.028

## Slide 25: (2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ E. coli O 104:Η4
Τροποποίηση της μεθόδου ISO 16649-2 για την καταμέτρηση των γλυκουρονιδάση θετικών Ε. coli
Φαινότυπο αντιμικροβιακής αντοχής του
Ε. coli Ο 104:Η4
Ευαισθησία στην cefotaxime
Περαιτέρω έλεγχος με PCR
Σε κανένα δείγμα δεν ανιχνεύθηκε
Ε. coli Ο 104:Η4

## Slide 26: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Στις επιδημίες αναδύονται προβλήματα που
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
Η συλλογή μεταφορά των δειγμάτων
Η ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών
Η παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας και ο συντονισμός των ενεργειών (εναρμονισμός επαγρύπνησης)
Η διερεύνηση ενός νέου αιτιολογικού παράγοντα και η διαχείριση της επιδημίας.

## Slide 27: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ